## Slide 1
QXtrlTimingCali
超导量子比特 Timing 校准系统
整体框架设计说明 · 项目汇报 / 团队培训
Phase-2 · 批量校准 · v0.4.0
四组六步 · 并行波 · Python 标准库 · 零第三方依赖
数据主线 q = L(truth) + d(pending)
2026-09 · 122 项测试通过
Notes: 开场：今天讲这套系统的整体框架设计。目标是让没接触过代码的同事也能理解——它做什么、分几层、数据怎么流、安全怎么保证。全篇零第三方依赖，纯 Python 标准库实现。

## Slide 2
这份说明讲什么
六个部分，从「为什么」讲到「怎么保证安全」
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
02
01
要解决的问题
为什么多条信号线的时间必须对齐
02
技术选型与分层
四层结构，各层职责与边界
03
模块清单
每个模块干什么、属于哪一层
04
组件交互与数据流
五种消息契约，端到端数据走向
05
四组六步校准流程
核心业务流程：分组测量、统一求解、并行波
06
安全、接入与路线图
四道守卫、审计留痕、QXtrl 接入、后期能力
Notes: 导览页。如果只记一件事：整套设计围绕'把多条信号线对齐到同一时间轴'这个唯一目标，其余都是为了这件事的正确性与可追溯性。

## Slide 3
要解决什么问题
对非技术同事：想象一个多车道站台，火车必须同时到站
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
03
问题：信号线到达时间不齐
读取线 RO
比特 XY
比特 Z
耦合器 Z
到达时刻参差不齐 → 门操作失真
校准目标：对齐到同一时间轴
q = L + d 实际 = 固有延时 + 可调右移
▪ L（固有延时）：线缆/器件自带，只读不改
▪ d（可调右移）：校准只把线往右挪，只增不减
▪ 评价标准：看「残差」够不够小，不看 d 大小
为什么值得做：误差不再沿链路累加
33067.5 ns
旧流程累计位移
测一对写一对 · 31 步
2860.1 ns
批量统一位移
约 1/11.6
0.254 ns
最终残差
8 比特 31 线 · 已对齐
Notes: 非技术页。比喻：多车道站台的火车必须同时到站，否则量子门操作会失真。校准就是把每条线'往右挪一点'让它们对齐。左图红条越参差=问题越严重。右边公式 q=L+d 是全篇的数据主线。下方三个数字是实测值（8 比特 31 线示例）：旧方式挪了 3.3 万纳秒，批量方式只要 2860 纳秒，因为它最后一次性求解，残差 0.254 纳秒。

## Slide 4
技术选型与工程原则
零第三方依赖，数据交换全走 JSON
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
04
技术栈
▪ 语言：Python 标准库，零第三方依赖
▪ 数据交换：JSON（可 diff、可审计、跨语言）
▪ 可视化：自包含 HTML / SVG，离线可开
▪ 文档产物：架构图 / 动画 / 本 PPT 均由脚本生成
工程原则
▪ 生成端纯函数：同输入必同输出，无副作用
▪ 校准端有状态：阈值、策略、会话归它持有
▪ 执行端可替换：换实验软件只换适配器
▪ 先查后写：计划是纯函数，检查通过才落盘
三道边界：模块之间靠「契约」而不是靠约定
① JSON 契约
生成端 → 校准端
chip.json / wiring 文件即接口
② 消息契约
校准端 ⇄ 执行端
五种消息，全走 JSON 往返
③ 单一写入者
延时字段归属
只有审查中心能写延时
Notes: 技术选型很克制：纯 Python 标准库、零第三方依赖，意味着没有依赖冲突、装上就能跑。数据交换全用 JSON，好处是可 diff、可审计、跨语言。三条边界是重点——模块之间靠契约而非口头约定，尤其'延时只有一个写入者'这条，是避免系统互踩的关键。

## Slide 5
架构分层：四层结构
自上而下：生成 → 存储 → 校准 → 执行，每层职责单一
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
05
① 生成端
纯函数
chip_gen 芯片
wiring_gen 延时
validate 校验
visualize 排错
② 配置真源
JSON 文件
chip.json
wiring-pending
wiring-truth
runs/ 队列
③ 校准端
本仓库核心 · 有状态
stages / pipeline
center 审查中心
solver 求解器
writeback 守卫回写
④ 执行端
可整体替换
queue_io 适配器
sim 设备替身
FileQueue 队列
QXtrl（规划）
①② 之间是 JSON 契约 · ③④ 之间是五种消息契约 —— 换执行端不改校准逻辑
Notes: 架构核心页。四层从上到下：生成端只负责造数据（纯函数）；配置真源是 JSON 文件；校准审查端是本仓库核心，有状态、做裁决，里面有两条编排主线（stages 四组六步、pipeline 两阶段不分组）；执行端真正跑实验、可整体替换。每层之间靠契约解耦，所以换实验软件只需要换适配器，不用改校准逻辑。

## Slide 6
主要模块清单
按层归位：每个模块属于哪一层、负责什么
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
06
层 | 模块 | 职责 | 关键特性
① 生成端 | chip_gen | 生成芯片构型（链/环/梯/网格） | 纯函数，无副作用
① 生成端 | wiring_gen | 生成真值 L 与待测 d 延时文件 | truth 随机 / pending 全 0
① 生成端 | validate / visualize | 结构校验、自包含 HTML 排错 | 三文件交叉核对
② 真源 | chip.json / wiring-* | 配置与延时的唯一真源 | JSON，可 diff 审计
③ 校准端 | stages.py | 四组六步分组编排（核心流程） | 三次落盘 · headroom 闭环
③ 校准端 | pipeline.py | 两阶段批量校准：只测量 → 全局求解 → 整批写回 | N−1 次测量，一次写盘
③ 校准端 | review/center | 申请→取结果→审查→回写 | 持有阈值与策略链
③ 校准端 | review/solver | 加权最小二乘全局求解 | 按 1/σ² 分摊误差
③ 校准端 | review/graph · parallel | 最小生成树选边 · 按共享线名切「波」 | 测量次数最少 · 可并行提交
③ 校准端 | review/ledger · writeback | 测量台账（只记录不写回）+ 四道守卫原子回写 | 断点续跑 · 拒绝也留痕
④ 执行端 | queue_io / sim | 适配器与设备替身（含 submit_many 批量提交） | 可整体替换
按层归位 · ③ 校准端为本仓库核心（stages 四组六步 / pipeline 两阶段，两条编排主线共用同一套契约、守卫与求解器）
Notes: 模块清单，按层归位。可以让听众顺着表格看每个模块属于哪一层。重点是③校准端：stages 管四组六步的分组编排，pipeline 是另一条不分组的两阶段主线，center 管审查裁决，solver 管全局求解，graph/parallel 管选边与并行波，ledger/writeback 管台账与安全回写。

## Slide 7
组件之间怎么对话
唯一跨边界接口是五种消息，全部 JSON 往返
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
07
① 申请
ExperimentRequest
我要测哪条边
带申请时的 config_hash
② 结果
ExperimentResult
实测 skew / sigma
原样回填 config_hash
③ 分析
Assessment
出事实与质量判据
不下最终裁决
④ 裁决
Verdict
commit / noop / retry
recheck / replan / escalate
⑤ 回写
WritePlan
批准后写哪条线
经四道守卫落盘
对话规则（三条铁律）
▪ hash 必须原样回填：Request 里的 config_hash 要在 Result 里原样带回，否则整批观测作废、流程中止（常见接入坑①）
▪ 分析与裁决分离：analyze 只出事实，decide 才下判断——所以换阈值不用改测量代码
▪ 换执行端不改裁决：审查端与执行端之间只有这五种消息，换 QXtrl 只换适配器
Notes: 组件交互页。五种消息是系统之间唯一的对话方式：申请→结果→分析→裁决→回写。三条铁律要重点强调，尤其第一条 hash 回填——这是接入真实实验时最容易犯、后果最严重的错误（会丢掉整批数据）。

## Slide 8
数据怎么流动
端到端：从造数据到写回留痕，一条主线贯穿
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
08
生成
chip_gen / wiring_gen
造出芯片与延时文件
校验
validate 三文件
交叉核对
测量
执行端按「波」跑实验
产出 skew / sigma
裁决
策略链检查
好坏与超限
求解
加权最小二乘
一次算出全部位移
写回
四道守卫
组1 / 步5 / 步6 三次落盘
贯穿全程的唯一数据主线：q = L + d
L（固有延时）
wiring-truth
只读：只用来装载设备、事后对账，校准流程不读它
d（可调右移）
wiring-pending
可写：校准累加的位移，只增不减，是唯一被写回的字段
q（实际位置）
q = L + d
计算值：残差 = max(q) − min(q)，越小说明越对齐
Notes: 数据流页。上方六个步骤是端到端走向；下方是贯穿全程的数据主线。务必讲清三个量的区别：L 是天生的固有延时、只读；d 是校准加的右移量、只增不减、是唯一被写回的；q 是两者之和。我们评价校准好不好，看 q 的离散程度（残差），而不是看 d 有多大。

## Slide 9
核心流程：四组六步校准
四组六步 · 三次落盘——误差不再沿链路累加的根因
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
09
步 1 · 组1
读取线对齐
ro ↔ ri 对准
立刻写回
步 2 · 组1
授予 headroom
读取线整体右移留余量
立刻写回
步 3 · 组2
单比特校准
xy ↔ z
只记录
步 4 · 组3
跨比特 / 耦合器
Qa.z↔Qb.z · CP.z↔Q.z
只记录
步 5
统一求解
组 2+3 观测合并求解
整批写回
步 6 · 组4
读取线最终对齐
收回 headroom · 挂 qubit.xy
立刻写回
为什么这样排顺序
▪ 读取线必须先对齐：否则读出的信号本身就带着时间偏差，后面的测量全不准
▪ 步 3、步 4 之间一个字节都不写：两组 skew 描述同一时刻，步 5 才能合并成一次求解
▪ 全程只落盘三次：组 1 就地写 → 步 5 整批写 → 步 6 收回 headroom 后写
▪ 同组可切「波」并行提交：按共享线名切波，只影响观测到达顺序，不改变「一次求解 + 一次落盘」的语义
Notes: 核心流程页，全篇重点。四组六步的顺序不是随意排的，是物理依赖决定的。要强调步3步4之间'一个字节都不写'——因为只有在同一个基线上测的数据才能合并求解，这是误差不累加的关键。橙色是写回步骤（三次落盘），绿色是只记录步骤。步 2 授予的 headroom 是流水线自己的临时余量，步 6 按额度收回。

## Slide 10
为什么不能「测一对写一对」
同样是校准，两种做法的差距是数量级
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
10
对比项 | 旧流程：逐对测量逐对写回 | 本方案：分组测量统一求解
测量次数 | 31 次（逐对，8 比特 31 线） | 30 次（最小生成树 N−1）
测量时机 | 测一对立刻写回 | 分组测量，数据先攒着
误差累积 | 每步误差沿链路累加 | 误差按 1/σ² 摊到全图
总位移 | 33067.5 ns | 2860.1 ns（约 1/11.6）
求解次数 | 每对一次（≈N 次） | 3 次（组1 + 步5 + 步6）
写盘次数 | N−1 次（每次都有风险） | 3 次（组1 / 步5 整批 / 步6）
残差量级 | 随台阶数不断增长 | 只由测量精度 σ 决定（实测 0.254 ns）
一句话：把「多次小误差累加」换成「一次全局摊分」——测量 30 次、位移 2860.1 ns（旧流程的 1/11.6）、残差 0.254 ns，结果反而更稳。
Notes: 对比页，面向所有人。核心结论是最后一行：残差不再随台阶数增长，只由测量精度决定。可以用爬楼梯比喻：旧方式每上一级台阶都要重新校准一次、误差累加；新方式是一次算好所有台阶的高度。33067 对 2860 这个对比最直观——注意测量次数也少了（最小生成树只需 N−1 条边）。

## Slide 11
安全机制：四道守卫
任一道不过，文件原样不动，但一定留痕
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
11
① CAS 指纹
CAS＝比较并交换
申请时记下的指纹
必须等于当前指纹
（变了则整批观测作废）
② 只准右移
单调约束
delta ≥ 0
延时只能往右加
（headroom 收回除外）
③ 预算上限
总量控制
d ≤ d_max
总位移不超预算
（任一线超限→整批不写）
④ 原子写入
落盘安全
os.replace + .bak
+ JSONL 审计
（中断不留半成品）
两条兜底设计
▪ 先查后写：计划是纯函数，先算出来给策略链检查，通过才落盘——所以失败分支不会留下半成品
▪ 拒绝也留痕：四道守卫任一道拒绝，文件一个字节不改，但审计里记下「谁、为什么、被挡在哪一道」
Notes: 安全机制页。四道守卫是数据安全的核心，可以类比银行转账的多重验证。关键是'拒绝也留痕'——即使没写进去，也会记录被挡在哪一道、原因是什么，便于事后追溯。

## Slide 12
产物与审计留痕
每一次操作都可回放、可追溯
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
12
pipeline-report.json
校准报告
测量集 / 波划分 / 孤立节点
求解诊断 · 残差与真值对账
writeback-audit.jsonl
写盘审计
新旧指纹 · 逐线明细
拒绝也留痕
measurements-
audit.jsonl
测量日志
逐边追加 · 含 config_hash
断点续跑依据（pending 伴生）
session.json
会话快照
逐线 d + 指纹快照
编排器与会话共读
可回放：四类问题都能答
▪ 出问题时：这条线是哪一次测的、写盘前后的值是什么
▪ 要复现时：断点续跑——按边跳过已完成的，只补测剩余
▪ 要审计时：谁在何时做了什么决定，拒绝也留痕
▪ 要对外讲时：架构图 / 动画 / 本 PPT 均由脚本生成，代码一改重跑即同步
Notes: 产物页。四类文件各有分工：报告讲结果，审计讲动作，测量日志讲断点续跑，会话讲状态。共同点是都可回放。特别提一下断点续跑——跑一半断了，重启后能跳过已完成的继续，不用整个重来；headroom 授予台账也随事件重放，所以换进程继续跑不会错。

## Slide 13
怎么接真实实验设备
执行端可整体替换：换适配器，不改校准逻辑
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
13
接入方式（三选一）+ 教程
▪ 同进程：DirectExecutor，最省事
▪ 跨进程：FileQueue 文件队列解耦
▪ 接 QXtrl：实现它的 submit / poll / apply（+ submit_many 批量提交）
▪ 完整教程：见 docs/executor-integration.md（入口函数 / 结果契约 / 设备同步 / 常见坑）
线名映射（Q0.xy ↔ 板卡通道）归执行侧，不进 pending 文件
QXtrl 侧字段对照
config_hash
RecipeResult.config_hash
语义一致，可直接沿用
quality / flags
QualityResult + 拟合 r²
阈值口径待标定
sigma_ns
RecipeCell.shots
按 repeats 估标准误
skew_ns（主判据）
（QXtrl 侧暂无）
真正缺口，需新增
三个必须提前约定的风险点
▪ 延时写入归属：QXtrl 也会写延时文件——必须明确只有审查中心能写，否则两处互踩
▪ 设备独占：hardware_hold 一次只许一个实验占用设备，编排的「波」实际可能降级为排队
▪ poll 要轮询到齐：一波结果必须循环 poll 到齐或超时，只调一次会漏结果；σ 相关性由执行侧用 flags 否决
Notes: 接入边界页。强调执行端是可整体替换的，换设备只换适配器。右边字段对照表里，skew_ns 是真正的缺口——QXtrl 目前没有现成的相对延时测量实验，这是接入时最需要新开发的部分。下方两个风险点要在项目启动时就和对方约定清楚。

## Slide 14
后期能力与路线图
契约、会话、中心、回写四件套不动，只演进编排
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
14
已落地
Phase-2
▪ 四组六步分组校准
▪ 分组测量、统一求解
▪ 并行波划分 + submit_many
▪ 分阶段驱动：一次只推一步
▪ 四道守卫 + 审计 + 断点续跑
近期启动
执行端接入
▪ QXtrl 适配 submit / poll / apply
▪ σ 与 quality 阈值口径标定
▪ 相对延时测量实验
▪ hardware_hold 独占锁对接
规划中
智能编排
▪ 按 σ 自适应加权选边
▪ 坏边隔离区自动续跑
▪ 多轮收敛与收敛判据
▪ 子图并行测量
演进原则：契约 / 会话 / 中心 / 回写四件套保持稳定，编排层自由演进——所以升级不影响已有数据与裁决逻辑。
Notes: 路线图页。分三个阶段讲。已落地那一栏是本次更新的重点：四组六步、并行波划分与 submit_many、以及供上层调度器使用的分阶段驱动（stage_status / run_group / run_final，每次只推进一步、绝不自动往后跑）。重点是演进原则：底层四件套（契约、会话、中心、回写）保持稳定，只有编排层在演进。这样升级换代不会动到已有的数据和裁决逻辑，保护既有投入。

## Slide 15
总结：三句话记住这套设计
架构分层 · 数据主线 · 安全边界
QXtrlTimingCali · 超导量子比特 Timing 校准系统
15
1
四层解耦，靠契约对话
生成 → 真源 → 校准 → 执行，层间靠契约（JSON 文件 + 五种消息）解耦；换设备只换适配器。
2
一条数据主线，只增不减
q = L + d：L 只读不改，d 只往右加；评价看残差，不看位移大小。
3
四组六步，统一求解
组 2、3 不写盘保持同基线，末尾统一求解——位移 2860.1 ns（旧流程 1/11.6），残差 0.254 ns。
Q & A
Notes: 总结页，三句话收尾：四层解耦靠契约、一条数据主线只增不减、四组六步统一求解。数字取自 8 比特 31 线示例（31 条线 / 30 次测量 / 位移 2860.1 ns / 残差 0.254 ns）。讲完可以进入问答。