## Slide 1
QXtrlTimingCali
超导量子比特 Timing 校准系统
01
测相对时序
统一求解逐线位移
q = L + d
L：隐藏物理延时
d：累计校准位移
外部执行方完成实验
本系统申请测量、筛选结果并守卫式回写
当前 Phase-2 Python ≥ 3.10 运行时零第三方依赖
Notes: 来源（当前工作区版本）：
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\README.md
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\contracts.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\pyproject.toml
包版本 v0.4.1。架构说明修订 v0.3.3。符号约定：skew = q(new) − q(ref)。校准位移仅右移，headroom_return 是授予余额约束下的例外。

## Slide 2
模块分工
两套编排器共用一套校准内核
02
层次 | 模块 | 主要职责
配置与静态工具 | chip_gen / wiring_gen validate / visualize | 生成 JSON 配置、交叉校验与可视化
流程编排 | pipeline / stages | 安排测量边、阶段依赖和写回时机
共用校准内核 | review 包 | 契约、策略、测量台账、选边、求解与守卫
执行方边界 | ExecutorAdapter DirectExecutor / FileQueue | 提交实验、返回结果、同步设备状态
共用入口：最大分量求解、替补重连、数值验收后提交
Notes: 来源（当前工作区版本）：
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\docs\gen_architecture.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\center.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\ledger.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\solver.py

## Slide 3
四组六步校准
实验顺序由读取基准和共同测量基线决定
03
步骤 | 实验 / 动作 | 内容 | 文件写回
1 | 读取线组 | 对齐 ro 与 ri | 即时
2 | 授予 headroom | 读取线整体右移，记录授予余额 | 即时
3 | 单比特组 | 测量 XY 与 Z 的相对时序 | 仅记录
4 | 耦合器组 | 测量跨比特与耦合器的相对时序 | 仅记录
5 | 统一求解 | 合并步骤 3、4 的观测，整批求解 | 整批
6 | 读取线收尾组 | 连接读取与比特基准，按余额收回 headroom | 即时
步骤 3、4 保持同一 config_hash，写回后旧观测失效
Notes: 来源（当前工作区版本）：
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\README.md
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\stages.py

## Slide 4
数值验收与回写守卫
未收敛的解禁止推进文件、会话和设备
04
守卫 | 检查内容
CAS | 当前 pending 指纹与申请基线一致
单调 | 校准位移非负，收回量不超授予余额
预算 | 每线累计延时不超过 d_max
原子写 | 同目录临时文件替换，保留备份和审计
输入先校验
拒收 NaN、Inf
拒收非法 σ 与评分
会话完整验收后更新
守卫拒绝时 pending 保持原样，审计记录原因
Notes: 来源（当前工作区版本）：
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\center.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\solver.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\writeback.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\session.py

## Slide 5
并行示例：冲突波与提交束
4 条链、16 个比特、55 条信号线，每束最多 4 条测量边
05
实验组 | 测量边 | 冲突波 | 提交束
读取线 | 4 | 1 | 1
单比特 | 16 | 1 | 4
耦合器 | 30 | 4 | 9
读取线收尾 | 4 | 1 | 1
合计 | 54 | 7 | 15
3.6×
54 / 15 的理论比值
实验等时、束内完全并发
且忽略调度开销时成立
模拟演示没有实测提速
同波不共享线名。收齐一束后提交下一束，求解与写回串行
Notes: 来源（当前工作区版本）：
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\docs\parallel-data.json
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\parallel.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\ledger.py
54/7 = 7.71 是测量边与冲突波的计数比值，不等于实测加速。各组提交束数为 1、4、9、1。动画段宽按边数绘制，表示测量进度，不表示耗时。

## Slide 6
当前能力与边界
当前能力集中在模拟校准与可复现的流程验证
06
已实现 | 当前边界
生成、校验、模拟与四组六步 | 真实阈值仍为占位值
质量筛选、全局求解与守卫回写 | 没有 truth 时，aligned 仅表示流程判据通过
测量日志、按组驱动与提交束接口 | 文件、设备与阶段日志尚未实现原子提交
0.224 ns
并行示例的模拟对账残差
低于当前 0.5 ns 容差
Notes: 来源（当前工作区版本）：
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\README.md
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\docs\gen_architecture.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\docs\parallel-data.json
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\qxtrl_timing_cali\review\policies.py
C:\Users\xl\Documents\XGM\Codes\QXtrlTimingCali\tests\test_hardening.py
精确残差为 0.223936 ns。该数值来自模拟 truth 对账，不能解释为真机测量精度。恢复前必须确认设备与 pending 同步。当前项目测试运行 176 项，1 项跳过，无失败。